# Бензиновый генератор резервного электроснабжения с воздушным охлаждением в контейнере.

Модель REG НG10-230SM серия «G» (10,0 кВт).

Отличительные особенности

- оригинальный двигатель HONDA GX-630 (объем 688 см3):

- двигатель HONDA GX-630 применяется для машин малой механизации, электростанций (мощностью около 10 кВт) и для другого промышленного оборудования. Непревзойденная мощность, экономичность и долговечность, а также высокая надёжность при длительном сроке службы отличает данный двигатель от аналогов.

- имеет увеличенный ресурс (более 5000 моточасов).

- синхронный бесщеточный генератор MeccAlte (Италия) обеспечивает хорошее качество вырабатываемой электроэнергии;

- электрический старт:

- шумозащитный утепленный кожух:

- пропитан противопожарным самозатухающим раствором;

- специально разработанная система циркуляции воздушных потоков внутри кожуха обеспечивает достаточно охлаждение двигателя и исключает перегрев генератора в условиях повышенных температур;

- увеличенный топливный бак (50 л), тип топлива не ниже АИ92;

- температурный режим эксплуатации от -30 до +40 градусов;

- система отвода выхлопных газов;

- система контроля температуры;

- датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;

- электростанция с низким уровнем шума, специального исполнения для мобильных торговых точек.

Спецификация

| Генератор | REG HG12-230SM серия «G» |
| --- | --- |
| Номинальная мощность/Максимальная мощность | 9,5/10,5кВт |
| Коэффициент мощности (cosф) | 1 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Фаза | 1 |
| Сила тока | 45 А |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Вес | 180 кг |
| Габаритные размеры, мм | 1350x620x900 |
| Двигатель |  |
| Модель | HONDA GX630 |
| Объем двигателя | 688 см3 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Мощность двигателя | 22 л.с. |
| Частота вращения | 3000 об./мин. |
| Объем масляной системы Емкость выносного топливного бака | 1.9 л. 50 л. |
| Потребление топлива при максимальной нагрузке | 5 л. |
| Уровень шума | 68 дБ |