Бензиновый генератор резервного электроснабжения

с воздушным охлаждением в контейнере.

Модель АБПК 6-230 ВХ-БСГ-С серия G (6,0 кВт).

Отличительные особенности

- оригинальный двигатель HONDA GX390 4-х тактный одноцилиндровый, бензиновый

-- конструкция станции имеет систему подогрева для запуска в зимний период;

- имеет увеличенный ресурс (не менее 5000 моточасов);

- синхронный безщеточный генератор MeccAlte (Италия) обеспечивает хорошее качество вырабатываемой электроэнергии;

- электрический старт, ручной старт;

- аккумулятор повышенной емкости обеспечивает уверенный старт в холодный период;

- шумозащитный всепогодный утепленный кожух:

- разработан не только для защиты от шума, но и от влияний российского климата, ему не страшны ни косой дождь, ни высокие сугробы;

- специально разработанная система циркуляции воздушных потоков внутри кожуха обеспечивает достаточно охлаждение двигателя и исключает перегрев генаратора в условиях повышенных температур;

- бензин марки не ниже АИ-92, АИ-95, встроенный бензобак 25л;

- температурный режим эксплуатации от -30 до +40 градусов;

- возможность оборудования комплектом автозапуска;

- надежный запуск;

- электростанция с пониженным уровнем шума для использования в загородных домах, стройплощадках и других объектах в качестве резервного источника питания.

Спецификация

| Генератор | REG GG6-230SV |
| --- | --- |
| Номинальная мощность/Максимальная мощность | 5,5кВт/6,0кВт |
| Система подогрева «Зимний пакет» | Есть |
| Коэффициент мощности (cosф) | 1 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В |
| Фаза | 1 |
| Сила тока | 24 А |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Двигатель |  |
| Модель | HONDA GX390 воздушное охлаждение |
| Объем двигателя | 389 см3 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Частота вращения Продолжительность работы на одной заправке Объем бака | 3000 об./мин. 8,8 ч 25 л. |
| Объем масляной системы | 1,1 л. |
| Потребление топлива при макс. нагрузке в час | 2,4 л. |
| Уровень шума | 70 дБ |