Дизельный электрогенератор

резервного электроснабжения с воздушным охлаждением

в шумозащитном всепогодном контейнере.

Модель REG DG6-230S (SUBARU) серия «G» (5,0 кВт)

- оригинальный двигатель SUBARU Robin DY42 (объем 412 см3):

- синхронный бесщёточный генератор MeccAlte (Италия) обеспечивает хорошее качество вырабатываемой электроэнергии;

- электрический старт;

- надежный запуск.

Спецификация

| Генератор | DG6-230S серии «G» |
| --- | --- |
| Номинальная мощность/Максимальная мощность | 4,8кВт/5,0кВт |
| Всепогодный шумозащитный контейнер | есть |
| Коэффициент мощности (cosф) | 1 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Фаза | 1 |
| Сила тока | 21,8А |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Вес (ориентировочный) | 195 кг |
| Габаритные размеры, мм (не более) | 1000х710х1000 |
| Двигатель жидкостного охлаждения |  |
| Модель | SUBARU Robin DY42 |
| Объем двигателя Топливный бак | 412 см3 35 л |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность двигателя | 9,5 л. с. |
| Частота вращения | 3000 об. /мин. |
| Объем масляной системы | 1,0 л. |
| Потребление топлива при макс. нагрузке в час | 1,7 л. |
| Уровень шума | 73,5 дБ |