Газовый генератор резервного электроснабжения с

воздушным охлаждением

Модель  LC10000-3

Самая мощная электростанция в своем сегменте. Идеально подходит для частных домов, оборудованных автономными системами водоснабжения. При номинальной мощности 7,3 кВт, и 8 кВт максимальной, эта электростанция способна в течении нескольких секунд принять и выдержать нагрузку до 10 кВт:

- счетчик моточасов;

- аккумулятор в комплекте (гелевый);

- синхронный щеточный генератор;

- электрический старт и ручной старт;

- возможность оборудования комплектом автозапуска;

- глушитель с повышенной производительностью;

- выбор топлива – метан/пропан-бутан/биогаз;

- температурный режим эксплуатации от -30 до +40 градусов;

- датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;

- разрешается установка внутри помещений (с соблюдением технических условий);

- электростанция для использования в загородных домах, стройплощадках и других объектах в качестве резервного источника питания.

- 100% медная обмотка альтернатора!

| Генератор | LC10000-3 |
| --- | --- |
| МЕТАН./ПРОАН Номинальная мощность/Максимальная мощ. | 7,3кВт/8,0кВт |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0,8 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 380 В |
| Фаза | 3 |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Вес | 92 кг |
| Габаритные размеры, ДхШхВмм | 680х545х555 |
| Двигатель |  |
| Модель | REG460 |
| Объем двигателя | 459 см3 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность двигателя | 15л.с./11,3 квт |
| Частота вращения | 3000 об./мин. |
| Объем масляной системы | 1,1 л. |
| Потребление топлива при максимальной нагрузке | 0,30 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м3/кВт.ч. (метан) |
| Уровень шума | ≤75 дБ |
| Свеча 0,7 мм Зазоры впуск/ выпуск Выхлоп (внутр/наружный d) | N9YC / RN9YC 0,07/0,10 мм 28/30 |